## Slide 1: [LE CBS A BRUXELLES]
Mélanie Vesters

## Slide 2: Coefficient de Biotope par Surface : naissance à Berlin
1998: ville très densément bâtie
Forte imperméabilisation du sol
Faible alimentation des nappes
Réchauffement local
Diminution accueil de la faune et flore
 Développer un outil pour y remédier

## Slide 3: CBS : principes berlinois
Outil à l’échelle de la parcelle
Force « légale »: CBS à atteindre dans certaines zones (Plans de Paysage)
Selon le type de projet

## Slide 4: CBS : Principes de base
Pondération de superficies selon leur intérêt pour la biodiversité
CBS = ∑(superficies * coefficient) / superficie totale
Résultat = valeur ≤1
Au plus proche de 1 au mieux

## Slide 5: CBS : Coefficients de pondération
Coefficient
Description

## Slide 6: CBS : exemple de calcul
Projet de base
Surface de parcelle 479 m²
Surface emprise au sol 279 m² Surface espace libre 200 m²
Asphalte (coef = 0): 140 m²
sup*coef = 0
Cailloutis (coef = 0,5): 59m²
sup*coef = 30
Pleine terre (coef = 1): 1m²
 sup*coef = 1
CBS = (0+30+1) / 479 = 0,06
Plan de Paysage : CBS à atteindre = 0,3
Projet amélioré : changement de revêtements
Pavés (coef = 0,3): 85m²
sup*coef = 25,5
Pleine terre (coef = 1): 115m²
 sup*coef = 115
CBS = (25,5+115) / 479 = 0,3
+ à adapter pour nouvelles constructions (garage à vélo…)  murs et/ou toits verts

## Slide 7: A Bruxelles jusqu’en 2017
Guide Bâtiment Durable = CBS de Berlin
~

## Slide 8: Volonté de révision
Mission lancée par Bruxelles Environnement fin 2017
Redéveloppement de l’outil
Documentation
Réflexions spécifiques
Etablissement de coefficients
Etude de cas
Développement d’un outil informatique permettant le calcul
Rédaction d’un manuel de bonnes pratiques
Proposition de zones pour une obligation légale
Etablissement de valeurs de référence

## Slide 9: CBS+ et Ecopotentiel
Deux versions de l’outil
CBS+ : simple car officiel
Ecopotentiel : détaillé car indicatif

## Slide 10: CBS+
Deux versions de l’outil
CBS+ = Coefficient de potentiel de Biodiversité par Surface
  But = actualiser l’outil existant
  Usage urbanistique, à terme dans la législation?
  Outil « simple », catégories « vastes »  peu spécifiques par rapport à la biodiversité mais facile à calculer pour tous
Ecopotentiel

## Slide 11: CBS+

## Slide 12: CBS – ancien vs nouveau
CBS
CBS+
  Adaptation des types de surfaces & des valeurs (diminution)

## Slide 13: Ecopotentiel
Deux versions de l’outil
CBS+
Ecopotentiel
  But = sensibilisation et conseil d’aménagement
  A destination des acteurs liés de près ou de loin à la biodiversité (développeurs immobiliers, paysagistes, administrations, gestionnaires d’espaces verts, propriétaires de jardins….)
  Catégories détaillées et spécifiques + accompagné du guide de bonnes pratiques

## Slide 14: Ecopotentiel
Définition des habitats

## Slide 15: Ecopotentiel

## Slide 16: Ecopotentiel

## Slide 17: Etudes de cas
Projet Hoppa
MO : H.O.P.P.A asbl
AR : Atelier d’Architecture ADV
Situation avant projet:
CBS = 1
Ecopotentiel = 0,5

## Slide 18: Etudes de cas
Projet de base Amélioration 1 Amélioration 2
CBS = 0,52
Ecopotentiel = 0,33
Ecopotentiel = 0,38
Ecopotentiel = 0,47

## Slide 19: Etudes de cas
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Parcelle et quartier
Localisations variées
Rénovation et neuf

## Slide 20: Réflexions pour une « légalisation » de l’outil
Quel calcul?
  CBS+
  Ecopotentiel

## Slide 21: Réflexions pour une « légalisation » de l’outil
Quel calcul?
Quels outils?
  PRAS (par affectation)  grande variété de typologies
  RRU (par parcelle)  pas de zonage
  Permis d’urbanisme/de lotir (par parcelle)  bcp d’éléments non soumis à permis
  PPAS/PAD (par zone / affectation)  le plus pertinent
  RIE  impose le calcul et les alternatives

## Slide 22: Réflexions pour une « légalisation » de l’outil
Quel calcul?
Quels outils?
Quelle manière?
  Valeur min à atteindre
     établir des valeurs de référence
  Augmentation par rapport à la base
     inégalités selon les cas
  « Optimisation » / maximisation
     flou + on ne développe pas de projet

## Slide 23: Problématiques soulevées
Cartographie pour estimer un CBS+ existant  résultat limité
Comparaison avec études de cas  TRES varié
Peu lié à la localisation (CBS existant + projeté + différence entre les 2)
Complexité des combinaisons des caractéristiques (rénovation/construction, % imperméabilisation, taille & forme parcelle…)
 Pas de valeur de référence
  En fonction de la zone
  En fonction de critères fixes
  Trop de variabilité et de critères pour fixer des valeurs par combinaison de critères
  Références appréhendées via un guide de bonnes pratiques, incluant les exemples étudiés

## Slide 24: Conclusions
Développement, dans les outils urbanistiques de clauses « forçant » les éléments du CBS, sans pour autant le mentionner (toitures, zones de recul, cour et jardin, affectations…)
  utilisation en amont, comme base de réflexion
Utilisation dans les RIE pour les alternatives et recommandations (! limites du RIE)
Dans les autres outils :
  thématique « inhabituelle » en urbanisme  adaptation nécessaire des acteurs, formation
  Nouvel outil  travail supplémentaire  ressources nécessaires (ex: PU)

## Slide 25: Merci pour votre attention