## Slide 1
Observatoire des coûts du transport de marchandises par chemin de fer
Versió en català
Versió en castellà
Versió en anglès
Version française
2019
1a edition
  Sommaire exécutif

## Slide 2
0. Présentation de l’Observatoire
  Cette première édition fait partie du projet TRAILS, inclus dans le programme européen POCTEFA, développé conjointement par des entités de Catalogne et d'Occitanie
L'objectif de cet Observatoire est de promouvoir le transport multimodal par la connaissance de la structure des coûts du transport ferroviaire de marchandises..
  La continuité de l'Observatoire est assurée par la mise à jour des hypothèses et grâce à l'espace pour s’enrichir, édition après édition, de données provenant d'autres pays, augmenter les coûts externes et ajouter à son contenu des contributions venant des opérateurs du secteur ferroviaire.
  Il vise également à le relier à l'Observatoire des coûts du transport routier sur tout le territoire de la Généralité de Catalogne afin de définir le coût de la chaîne logistique à travers un Observatoire des coûts du transport multimodal de marchandises.
WE4LOG
Occitanie Cluster Logistique

## Slide 3
0. Présentation de l’Observatoire. Index du document complet.
Présentation
Index
  Infrastructure ferroviaire de fret en Catalogne
  Opérateurs ferroviaires en Espagne
  Flotte ferroviaire
  Structure des coûts et durabilité du chemin de fer
  Cas pratiques : Coûts et durabilité des itinéraires de référence
  Annexes
    Annexe 1. Description et méthodologie de calcul des coûts
    Annexe 2. Description et méthodologie des calculs de durabilité
    Annexe 3. Calcul détaillé du coût des trajets de référence
    Annexe 4. Calcul détaillé de la durabilité des itinéraires de référence
    Annexe 5. Calcul de la charge maximale d'un train
    Annexe 6. Cartographie du réseau ferroviaire en Catalogne

## Slide 4
Terminaux de fret privés et chargeurs sur le réseau ADIF
Terminaux
Terminaux intermodaux
Réseau mixte de fret
Chargeurs privés
Réseau mixte de fret
  Terminaux de fret
  18 terminaux de fret en Catalogne, dont 8 intermodaux
  Chargeurs privés
  22 chargeurs en Catalogne, principalement dans les secteurs de la chimie (23%) et de l'acier (18%)
1. Contexte du transport ferroviaire de marchandises en Catalogne
  Source : fiche réseau ADIF et CIMALSA

## Slide 5
Opérateurs ferroviaires
  7 opérateurs dont le fret constitue l’unique activité
  12 opérateurs de l'activité de voyageurs et de marchandises
1. Context del transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya
  Source: Observatorio del ferrocarril en España (OFE) 2017 et Memòria de FGC 2017
  Une entreprise ferroviaire est une entreprise dont l'activité principale est la prestation des services de transport de marchandises (ou de voyageurs) par chemin de fer, fournissant, en tout état de cause, la traction au train
  19 opérateurs de fret ferroviaire en Espagne
Flotte de matériel roulant
  Le parc se compose de locomotives et de wagons. Ceux-ci peuvent appartenir à un opérateur ferroviaire (comme Renfe Mercancías ou FGC) ou être loués auprès des tiers (comme par exemple : Renfe Alquiler
  Locomotives
  Renfe Mercancías : 83 diesels + 140 électriques
  FGC : 11 diesels (4 hybrides)
  Privées : 67 diesels (3 hybrides) + 8 électriques
  Wagons
  Renfe Mercancías : 9 397
  FGC: 99
  Privées : 165

## Slide 6
2. Structure des coûts et durabilité.
Coûts totaux
Coûts directs
Coûts indirects
Utilisation de l'infrastructure
Exploitation du service
Infrastructure
Administration
Commercial
Taxes
Péage
Autres services
Fixe (horaires)
Variables (kilomètres))
Amortissement
Frais financiers
Personnell
Assurance
Impôts
Frais
Carburant
Maintenance
Réparations
Terminaux
Services complémentaires : accueil et expédition, manœuvres...
Services auxiliaires : stockage
Coûts socio-économiques
Temps
Fiabilité
Externe
Bruit
Durabilité (niveau environnemental)
Accidentalité

## Slide 7
  Calcul de durabilité
  Calcul des coûts
  Caractéristiques d'exploitation
  Kilométrage annuel : 112.600 km (OFE 2016 et agents de contraste)
  Vitesse d'exploitation : 52 km/h (OFE 2016)
  Caractéristique rampe : 18 mm / m (rampe maximale Barcelone-Figueres)
  Wagons à charge maximale
  Caractéristiques et coût de la flotte
  Locomotives selon les modèles les plus utilisés selon OFE 2016
  Wagons selon le catalogue Renfe Alquiler (2015), avec agents de contraste
  Coût selon OFE 2008 et agents de contraste
  Coûts de personnel selon CNMC et agents de contraste : 62.000 € / an
  Coûts liés au matériel roulant (amortissement, frais financiers, assurances et taxes, entretien et réparations, selon OFE 2011)
  Coût du carburant (Gouvernement espagnol, ADIF et SNCF Réseau)
  SP : Électrique : 0,1855 € / km (A) ; 0,0287 € / km (pas A). Diesel : 0.668 € / l
  Coûts d'utilisation de l'infrastructure
  Lignes ferroviaires (déclarations de réseau de l'ADIF, SNCF Réseau et LFP)
  Terminaux ferroviaires (ADIF, Port de Barcelone et Perpignan PSCCT Saint Charles). Sans prise en compte du temps de séjour dans le terminal.
  Consommation de trains
  Locomotive (calculs théoriques, cartes et produits de contraste)
  Facteurs d'émission pour les locomotives diesel
  CO2 (Office Catalan du Changement Climatique)
  NOx et SO2 (Rapport annuel Renfe 2010)
  PM10 et PM2.5 (nos calculs à partir du rapport annuel Renfe 2010)
  Facteurs d'émission pour les locomotives électriques
  Mix énergétique 2017 (Red Eléctrica Española -REE- et Réseau de transport d’électricité -RTE-)
  CO2 (Plan énergies renouvelables 2005 à 2010 du Ministère de l'Industrie et de RTE, selon la source de production)
  NOx, SO2, PM10 et PM2,5 (Agence européenne pour l'environnement -EEE-)
  Déchets radioactifs (Observatoires de l'électricité du WWF)
  Facteurs d'émission selon le camion de référence
  Développé par nous avec le logiciel COPERT (EEA)
  Camion conforme à la norme EPTMC 2018 pour les voies à grande capacité
2. Structure des coûts et durabilité Sources des données utilisées

## Slide 8
  10 types de trains, selon 4 paramètres:
2. Structure des coûts et durabilité
Présentation et résumé des études de cas:
Largeur de voie | Longueur | Propulsion | Wagons
Ibérique | Jusqu'à 450 m | Diesel | 1. Porte-conteneurs
 |  |  | 2. Wagon-trémie
 |  | Électrique | 3. Porte-conteneurs
 |  |  | 4. Porte-voitures
International | Jusqu'à 450 m | Diesel | 5Porte-conteneurs
 |  |  | 6. Wagon-trémie
 |  | Électrique | 7Porte-conteneurs
 |  |  | 8. Porte-voitures
 | Jusqu'à 750 m | Diesel | 9Porte-voitures
 |  | Électrique | 10. Porte-voitures
Coût annuel Esp (€) | Coût annuel Fr (€)
2.891.773 | -
3.119.078 | -
1.658.497 | -
1.160.398 | -
3.016.982 | 3.290.633
3.244.287 | 3.517.938
2.038.252 | 2.069.653
1.436.488 | 1.428.227
3.522.136 | 3.845.485
2.421.829 | 2.481.380

## Slide 9
Chart: CO2 (g/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 29.5937 | 116.4745
Chart: NOX (mg/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 19.7787 | 1029.3682
Chart: PM10 (mg/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 0.5804 | 35.6671
Chart: PM2,5 (mg/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 0.26513 | 29.9631
2. Structure des coûts et durabilité
4. Wagons de largeur ibérique, longueur 451 m et propulsion électrique (1 locomotive, 16 wagons, 160 voitures, charge utile 344 T)
Chart: 
| Personal | Amortitzacions | Despeses financeres | Assegurances i impostos | Combustible | Manteniment i reparacions | Cànon capacitat | Cànon circulació
Costos a Espanya | 77335.1648 | 359532.672 | 109866.9742 | 279279.504 | 3231.62 | 311379.504 | 8152.24 | 11620.32
  1.160.398 € anuels
  Structure des coûts
  Personnel
  Amortissement
  Dépenses
  Assurances et taxes
  Carburant
  Entretien et réparations
  Taxe de capacité
  Taxe de circulation
  Non applicable
  Largeur ibérique
  +455 € pour l'accès aux terminaux
  +1.920 € pour la manutention de marchandises
  Non applicable
  Terminal
  de fret:
  Camion articulé 40T Euro III diesel
  Durabilité

## Slide 10
Chart: CO2 (g/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 34.8251 | 116.4745
Chart: NOX (mg/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 23.2751 | 1029.3682
Chart: PM10 (mg/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 0.68299 | 35.6671
Chart: PM2,5 (mg/veh·Km)
| Ferrocarril a Espanya | Camió articulat 40T dièsel Euro III
 | 0.312 | 29.9631
2. Structure des coûts et durabilité
10. Wagons porte-voitures de largeur UIC, longueur 740 m et propulsion électrique (2 locomotives, 26 wagons, 260 voitures, charge utile 559 T)
Chart: 
| Personal | Amortitzacions | Despeses financeres | Assegurances i impostos | Combustible | Manteniment i reparacions | Cànon capacitat | Cànon circulació
Costos a Espanya | 154670.3297 | 690935.592 | 213511.5066 | 542741.694 | 20887.3 | 624541.694 | 50061.96 | 124479.3
Chart: 
| Personal | Amortitzacions | Despeses financeres | Assegurances i impostos | Combustible | Manteniment i reparacions | Cànon capacitat | Cànon circulació
Costos a França | 167559.5238 | 690935.592 | 213511.5066 | 542741.694 | 38847 | 624541.694 | 0 | 203243
  2.421.829 € anuels
  2.481.380 € anuels
  +1.090 € pour l'accès aux terminaux
  +3.120 € pour la manutention de marchandises
  +480 € pour l'accès aux terminaux
  +3.120 € pour la manutention de marchandises
  Structure des coûts
  Personnel
  Amortissement
  Dépenses
  Assurances et taxes
  Carburant
  Entretien et réparations
  Taxe de capacité
  Taxe de circulation
  Terminal
  de fret:
  Camion articulé 40T Euro III diesel
  Durabilité

## Slide 11
  6 itinéraires standard considérés:
Présentation et résumé des études de cas:
Départ | Passage frontalier | Destination
Barcelona | Tunnel Le Perthus 2 locomotives (UIC) | 1A. Perpignan
 |  | 1B. Toulouse
 | 2. Tunnel Le Perthus 1 locomotives (UIC) | 2A. Perpignan
 |  | 2B. Toulouse
 | 3. Changement d'essieu à Cerbère (ibérique) | 3A. Perpignan
 |  | 3B. Toulouse
OCCITÀNIA
CATALUNYA
Barcelona
Perpignan
Toulouse
UIC, 210 km
Ibèric, 233 km
UIC, 205 km

## Slide 12
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores
1. Wagons porte-conteneurs, longueur 221 m et propulsion diesel (10 wagons, 20 UTIs, charge utile 580 T)
  Barcelona-Toulouse
  Barcelona-Perpignan
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 4680 | 1404 | 954
  6,472 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3095 | 1404 | 954
  4,554 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 4895 | 3615 | 1261
  5,706 €
  Barcelone-Frontière Passage frontalier
  Frontière-Perpignan
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 4680 | 1404 | 7152
  12,018 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3095 | 1404 | 7152
  7,934 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 4895 | 3615 | 7458
  9,086 €
  7,05 T CO2
  88,3 kg NOx
  3,19 kg PM10
  3,03 kg PM2,5
  3,64 T CO2
  46,62 kg NOx
  1,65 kg PM10
  1,56 kg PM2,5
  4,14 T CO2
  51,85 kg NOx
  1,87 kg PM10
  1,78 kg PM2,5
  14,27 T CO2
  178,72 kg NOx
  6,45 kg PM10
  6,14 kg PM2,5
  7,37 T CO2
  92,32 kg NOx
  3,33 kg PM10
  3,17 kg PM2,5
  7,87 T CO2
  98,55 kg NOx
  3,56 kg PM10
  3,83 kg PM2,5
  0,054 €/T·km
  0,038 €/T·km
  0,042 €/T·km
  0,050 €/T·km
  0,033 €/T·km
  0,035 €/T·km
3. Cas pratiques : calcul appliqué aux trajets de référence
  Barcelone-Frontière Passage frontalier
  Frontière-Perpignan
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores

## Slide 13
2. Wagons porte-conteneurs, longueur 317 m et propulsion électrique (15 wagons, 30 UTIs, charge utile 870 T)
  Barcelona-Toulouse
  Barcelona-Perpignan
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2786 | 1404 | 535
  4.569 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2086 | 1404 | 535
  3,737 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2808 | 3820 | 707
  5,801 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2786 | 1404 | 4011
  7,887 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2086 | 1404 | 4011
  6,192 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2808 | 3820 | 4183
  8,256 €
  Barcelona-Frontera
  Pas per frontera
  Frontera-Toulouse
  1,49 T CO2
  0,99 kg NOx
  0,029 kg PM10
  0,014 kg PM2,5
  0,84 T CO2
  0,56 kg NOx
  0,017 kg PM10
  0,008 kg PM2,5
  0,93 T CO2
  0,62 kg NOx
  0,018 kg PM10
  0,009 kg PM2,5
  1,84 T CO2
  1,20 kg NOx
  0,038 kg PM10
  0,019 kg PM2,5
  1,03 T CO2
  0,67 kg NOx
  0,021 kg PM10
  0,011 kg PM2,5
  1,13 T CO2
  0,73 kg NOx
  0,023 kg PM10
  0,012 kg PM2,5
  0,026 €/T·km
  0,021 €/T·km
  0,029 €/T·km
  0,022 €/T·km
  0,017 €/T·km
  0,021 €/T·km
3. Cas pratiques : calcul appliqué aux trajets de référence
  Barcelone-Frontière Passage frontalier
  Frontière-Perpignan
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores

## Slide 14
3. Wagons porte-voitures, longueur 454 m et propulsion diesel (16 wagons, 160 voitures, charge utile 344 T)
  Barcelona-Toulouse
  Barcelona-Perpignan
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2720 | 1427 | 381
  7,052 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2020 | 1427 | 381
  5,136 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 1964 | 3615 | 503
  7,574 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2720 | 1247 | 2853
  13,188 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2020 | 1247 | 2853
  6.301 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 1964 | 3435 | 2975
  8.554 €
  Barcelona-Frontera
  Pas per frontera
  Frontera-Toulouse
  7,05 T CO2
  88,32 kg NOx
  3,19 kg PM10
  3,03 kg PM2,5
  3,99 T CO2
  50,01 kg NOx
  1,805 kg PM10
  1,717 kg PM2,5
  4,54 T CO2
  56,84 kg NOx
  2,051 kg PM10
  1,951 kg PM2,5
  14,27 T CO2
  176,72 kg NOx
  6,451 kg PM10
  6,135 kg PM2,5
  8,08 T CO2
  101,30 kg NOx
  3,653 kg PM10
  3,474 kg PM2,5
  8,62 T CO2
  108,02 kg NOx
  3,899 kg PM10
  3,709 kg PM2,5
  0,138 €/veh·km
  0,156 €/veh·km
  0,203 €/veh·km
  0,105 €/veh·km
  0,137 €/veh·km
  0,163 €/veh·km
3. Cas pratiques : calcul appliqué aux trajets de référence
  Barcelone-Frontière Passage frontalier
  Frontière-Perpignan
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores

## Slide 15
4. Wagons porte-voitures, longueur 694 m et propulsion électrique (25 wagons, 250 voitures, charge utile 538 T)
  Barcelona-Toulouse
  Barcelona-Perpignan
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3720 | 1427 | 713
  5.783 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2862 | 1427 | 713
  4,762 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3838 | 5693 | 942
  9,018€
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3720 | 1427 | 5345
  10,336 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2862 | 1427 | 5345
  8,258 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3838 | 5693 | 5574
  12,514 €
  Barcelona-Frontera
  Pas per frontera
  Frontera-Toulouse
  1,61 T CO2
  1,07 kg NOx
  0,032 kg PM10
  0,015 kg PM2,5
  0,96 T CO2
  0,64 kg NOx
  0,019 kg PM10
  0,009 kg PM2,5
  1,07 T CO2
  0,71 kg NOx
  0,021 kg PM10
  0,010 kg PM2,5
  1,99 T CO2
  1,30 kg NOx
  0,041 kg PM10
  0,021 kg PM2,5
  1,19 T CO2
  0,77 kg NOx
  0,024 kg PM10
  0,012 kg PM2,5
  1,29 T CO2
  0,84 kg NOx
  0,026 kg PM10
  0,013 kg PM2,5
  0,113 €/veh·km
  0,093 €/veh·km
  0,155 €/veh·km
  0,099 €/veh·km
  0,079 €/veh·km
  0,113 €/veh·km
* Cas teòric atesa la limitació en la longitud dels trens
3. Cas pratiques : calcul appliqué aux trajets de référence
  Barcelone-Frontière Passage frontalier
  Frontière-Perpignan
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores

## Slide 16
Tunnel Le Perthus 2 locomotives | Tunnel Le Perthus 1 locomotives | Changement d'essieu, 1 locomotores
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3720 | 1427 | 713
  5.783 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 2862 | 1427 | 713
  4,762 €
Chart: 
| BCN-frontera | Pas per frontera | Frontera-Destinació
Ventas | 3838 | 5693 | 942
  9,018€
  0,109 €/veh·km
  0,093 €/veh·km
  0,155 €/veh·km
Cas : Porte-voitures, longueur 694 m et locomotive électrique. 25 wagons, 250 voitures, charge utile 538 T .
OCCITÀNIA
CATALUNYA
Barcelona
Perpignan
Toulouse
UIC, 210 km
Ibèric, 233 km
UIC, 205 km
  Barcelona-Perpinyà
  Porte-voitures, charge utile 40 T de 6 voitures
  Source : Observatoire des coûts du transport de marchandises. MIFO. Janvier 2019
  198 km x 0,8092 €/km =
  160 €
  0,134 €/veh km
Il n'inclut pas les frais de terminal
3. Cas pratiques : calcul appliqué aux trajets de référence
  Barcelone-Frontière Passage frontalier
  Frontière-Perpignan

## Slide 17
4. Quelques notes
En tant qu'Observatoire : il convient de se concentrer davantage sur la variation des hypothèses (type de wagon, locomotive, etc.) que sur l'augmentation des coûts, qui sont beaucoup plus stables.
Le passage à de nouvelles locomotives éco-diesel devrait être encouragé afin de réduire la pollution excessive due à ce type de traction.
Le problème de la longueur des trains est centré sur les porte-voitures. D’autres charges dépendent davantage de la capacité de traction.
Le passage frontalier par Portbou - Cerbère est plus cher que le passage par le tunnel de Perthus. D'autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la disponibilité du sillon et la traction en UIC vs ibérique.
Logiquement, le coût de Barcelone-frontière et du passage frontalier est relativisé en fonction de l'itinéraire à travers l'Europe.
La compétitivité dépend de l'amélioration de l'efficacité des terminaux.
En général, les coûts sont plus élevés en France

## Slide 18
Toute contribution permettra d'améliorer les éditions futures
Prière de contacter cimalsa@cimalsa.cat
www.cimalsa.cat